D.07.05.01.  BARIERA  OCHRONNA  STALOWA.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot  SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stalowych barier ochronnych drogowych na dojazdach do mostu drogowego przez rzekę Skrwę w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W Łukomie – Dziki Bór

1.2.  Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu zmontowanie stalowej bariery ochronnej typu SP-06/2/D na dojazdach do mostu.

1.4.  Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania  ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY.

Zastosowane będą następujące materiały:

- bariera drogowa typ SP-06/D.

Do elementów barier należy używać stali St3SX wg PN-88/H-084020.

3.  SPRZĘT.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne.

Sprzęt używany do montażu musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inżyniera.

4.  TRANSPORT.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów do wykonania  bariery ochronnej drogowej powinny odbywać się tak, aby zachować jej dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Montaż bariery będzie wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej.

Słupki bariery kotwione będą w gruncie przez wbijanie słupków.  Ostatnie 10cm otworu powinno być wypełnione takim materiałem jak pobocze drogi.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlegają:

- ustawienie słupków bariery wraz z montażem wszystkich elementów,

- odbiór wszystkich elementów bariery wraz z odbiorem powłoki cynkowej zabezpieczenia.

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanej i zmontowanej bariery o określonych w dokumentacji technicznej parametrach.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Na podstawie wyników badań odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonanie bariery należy uznać za zgodne

z SST.

9.  PŁATNOŚĆ.

Ogólne zasady płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Płaci się za 1 m ustawionej i odebranej bariery.

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt, montaż barier oraz oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty.

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1.  Katalog typowych barier ochronnych "TRANSPROJEKTU".