OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wymagania specyfikacji technicznej stanowią integralną część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usuwaniem zaśnieżenia dróg  powiatowych.

Zakres robót dostosowany jest do obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Określenia podstawowe.

zimowe utrzymanie dróg – ogół wytycznych technologicznych i organizacyjnych planowania, przygotowywania i prowadzenia robót przy odśnieżaniu dróg.

Pługi lemieszowe lekkie – opłużone pojazdy samochodowe o nośności do 7 T.

Pługi lemieszowe średnie – opłużone pojazdy samochodowe o nośności 7-13 T.

Pługi lemieszowe ciężkie - Opłużone pojazdy samochodowe o nośności powyżej 13 T.

Dyżur – przestój pojazdu (sprzętu) Wykonawcy wynikający z obsługi tras przez

Zamawiającego, wyjątkowo tylko w czasie przestojów technologicznych.

Zasady odśnieżania na drogach publicznych podane są w Zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r. Na obszarze działania Zarządu Dróg  Powiatowych w Sierpcu drogi powiatowe utrzymywane są wg standardu II,IV,V-tego ( instrukcja w załączeniu specyfikacji technicznej).

Wykonawca jest zobowiązany wyposażyć pojazdy zatrudnione przy zimowym utrzymaniu dróg w sygnalizację świetlną zgodnie z §37 i §38 Rozporzązdenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 91 z dnia 1.02.1993r. (Dz.U.Nr 21 z 1993r.)

Wykonawca w terminie ustalonym przez Zamawiającego dokona montażu zawieszenia czołownic pługów do pojazdów i sprawdzenia prawidłowego działania pługów oraz ich mechanizmów.

Wykonawca robót zobowiązany jest do przystąpienia do odśnieżania i zwalczania śliskości dróg w ciągu 30 min od wezwania. Prace należy tak prowadzić-na wyznaczonych drogach, aby stan dróg był zgodny z wymaganiami określonymi dla danego standardu oraz poleceniami Zamawiającego.

Każdy operator-kierowca sprzętu musi być wyposażony w telefon komórkowy, a pojazdy w liny holownicze i łańcuchy na koła.

Potwierdzenie wykonywanych robót i czas ich trwania będzie dokonywane każdorazowo przez Kierownika ZDP lub osobę przez niego upoważnioną.

SZCZEGÓLOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### 1. Odśnieżanie

- Wymagania dla pługów.

Pług powinien nie tylko zgarniać śnieg z nawierzchni jezdni lub pobocza, lecz także odrzucać go jak najdalej poza krawędź oczyszczanego pasa. Powyższy efekt uzyskuje się przy prędkościach powyżej 15 km/h. Odśnieżanie z dużymi prędkościami może grożić uszkodzeniem lemiesza lub ramy nośnika w przypadku zaczepienia o przeszkodę ( krawężnik, studzienka rewizyjna, itp.). Pługi ciężkie zwłaszcza dwustronne, powinny mieć lemiesze stalowe. Do podnoszenia pługów powinny być stosowane mechanizmy hydrauliczne lub pneumatyczne sterowane z kabiny kierowcy. W/w połączenia winny posiadać szybkozłącza. Dopuszcza się też system podnoszenia pługa – mechaniczny.

- Wymagania dla nośników

Na nośniki pługów najlepiej nadają się samochody z napędem na 2 lub 3 osie, o silnej ramie i wysokim dopuszczalnym obciążeniu osi przedniej, lub ciągniki o mocy Min. 100KM z napędem na dwie osie. Rama nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Podczas odśnieżania skrzynia nośnika powinna być załadowana balastem w ilości około 50% ładowności dopuszczalnej. Balast na skrzyni ładunkowej powinien być rozłożony na osi tylnej nośnika, aby nie zwiększać obciążenia osi przedniej a tym samym zwiększać przyczepność nośnika do podłożą. Nośnik musi mieć oświetlenie ostrzegawcze ( żółte światło migające) oraz reflektory umieszczone na kabinie na wysokości górnej krawędzi pługa. Z uwagi na pracę w warunkach zimowych nośnik powinien mieć szczelną i ogrzewaną kabinę kierowcy, ponadto powinien być wyposażony w łańcuchy przeciwśnieżne, haki, łopaty oraz linkę holowniczą.

- Odśnieżanie interwencyjne

System interwencyjny polega na usuwaniu z drogi warstw śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów i zawiei śnieżnych. W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu. W tym wypadku należy wykonać mijanki w zasięgu widoczności lub odstępach co 200-300m.

- Technika odśnieżania

Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi. Powstały na krawędzi wał śnieżny należy usuwać w ramach odśnieżania uzupełniającego pługami średnimi lub ciężkimi. Śnieg usuwany jest poza krawędź zewnętrzną pobocza. Wykonawca jest zobowiązany tak prowadzić odśnieżanie, aby odcinek drogi na którym pracuje był doprowadzony na jego zmianie do stanu zgodnie z wymaganym standardem lub poleceniem Zleceniodawcy. Kolejność odśnieżania poszczególnych dróg ustala każdorazowo Kierownik ZDP lub osoba przez niego upoważniona.