M.20.01.07.  WYKONANIE  SCHODÓW  SKARPOWYCH.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru schodów skarpowych związanych z przebudową mostu na rzece Skrwę w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W  Łukomie – Dziki Bór.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem schodów skarpowych szerokości 75 cm z prefabrykowanych elementów betonowych z poręczą z rur stalowych fi 50 mm na skarpach nasypu przy moście.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY.

Materiały do wykonania schodów:

- prefabrykowane elementy stopni schodów o długości 75 cm

- beton C8/10 (B10) na podsypkę pod prefabrykaty,

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na poręcz.

3.  SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogólne",

pkt 3.

Wykonawca robót powinien dysponować następującym sprzętem i narzędziami pracy:

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu lub płyty ubijające,

- betoniarka,

- taczki,

- łopaty.

Sprzęt używany do wykonywania schodów powinien mieć akceptację Inżyniera.

4.  TRANSPORT.

Ogólne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

pkt 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścieków powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

Ogólne wytyczne wykonawstwa robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

pkt 5.

Wykonanie robót przy układaniu schodów skarpowych powinno przebiegać w następujący sposób:

- w istniejącej skarpie nasypu należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości;

przy właściwym zagęszczeniu nasypu nie powinno być problemów z utrzymaniem

pionowych ścian koryta,

- wykonanie i zagęszczenie podsypki z chudego betonu C12/15  (B15),

- wbudowanie prefabrykowanych stopni z betonu klasy miń. C20/25   (B25),

- wbudowanie poręczy z rur stalowych fi 50 mm; słupki poręczy będą wbetonowane w

dołkach obok schodów.

- wyrównanie skarp nasypu przy schodach.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

Ogólne wytyczne kontroli jakości podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogólne", pkt 6.

W czasie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania jakości wykonywanych robót. Inżynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót, zwracając uwagę na takie układanie betonowych prefabrykatów stopni aby schody zachowały projektowane pochylenie i prostolinijność ułożenia.

Kontrolę odnośnie zagęszczania podsypki z betonu C8/10  (B10) należy prowadzić zgodnie z normą  PN-68/B-06050.

Kontrola odnośnie betonowania elementów prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonów zwykłych - zgodnie z normą  PN-88/B-06250.

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodów skarpowych

o konstrukcji zgodnej z projektem technicznym i zaleceniami Inżyniera.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Na podstawie wyników badań kontrolnych należy sporządzić protokół odbioru robót.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, ściek należy uznać za wykonany zgodnie z SST i dokumentacją techniczną. W przeciwnym wypadku wykonawca obowiązany jest  doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i zgłosić do ponownego odbioru.

9.  PŁATNOŚĆ.

Płatność za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodów skarpowych.

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji jak:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i urządzeń,

- ułożenie betonowej podsypki,

- ułożenie na podsypce prefabrykowanych elementów chodów,

- wykonanie i montaż poręczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporządkowanie terenu robót.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1.PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykły.

3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, TRANSPROJEKT, Warszawa.